Автомобиль скорой медицинской помощи с комплектом медицинского оборудования

| Техническая спецификация автомобиля |
| --- |
| Тип двигателя | Дизель с турбонаддувом |
| Рабочий объем | 2 998 |
| Коробка передач | 6МКПП |
| Тип привода | Задний |
| Расход топлива л/100км | 12 |
| Колесная база, мм | 4 100 |
| Внутренняя длина/ширина/высота, мм | 4680/1740/1920 |
| Боковая рельсовая дверь ширина/высота мм | 1260\1800 |
| Задняя дверь ширина/высота, мм | 1530\1800 |
| Вместимость, м3 | 15м3 |
| Гидроусилитель руля | Да |
| Кондиционер | Да |
| Шины/Диски | 195/75R16C IC110/108 |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 146/3600 |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 350/1300 |

Техническая спецификация оборудования

Элементы конверсии должны включать: теплоизоляцию медицинского салона, армирование кузова для закрепления приборов и оборудования внутри, отделку бортов и потолка салона композитными материалами (устойчивыми к воздействию лекарственных препаратов и моюще дезинфицирующих средств) имеющих гладкую поверхность, наполтное покрытие должно быть водонепроницаемым, антистатическим, поотивосколзящим, усточивым к воздействию лекарственных препаратов и моюще дезинфицирующих средств с гидроизоляцией швов. Должен быть бордюр по нижней части боковых панелей из нержавеющей стали высотой не менее 50 мм. Должна быть перегородка между кабиной и салоном со сдвижным матированным стеклом. Салон пациента должен быть оборудован вентилятором потолочным приточно-вытяжным, отопителем автономным воздушным, кондиционером медицинского салона, стояночным отопителем от бортовой сети, плафонами освещения светодиоидными энергосберегающими, светильником освещения прилегающей территории сдвижной двери активирующийся при открытии сдвижной двери, розеткой электрической 220 В для питания медицинского оборудования расположенной в области центра левого борта, розеткой 220В для питания стояночного отопителя, розеткой электрической 12 В для питания медицинского отюорудования расположенной в области центра левого борта, фонарем 12 В перносным аккумуляторным, Преобразователем напряжения 12/220 V с функцией зарядки АКБ, бортовым вводом с кабелем длиной не менее 15 метров, креслом правым расположенным сбоку от носилок в пепедней части еа 2\3 длины носилок с ремнем безопасности. Торцы мебели должны быть отделаны кантом травмобезопасным. Полка для крепления медицинского оборудования должна быть оснащена рольставней. Должна быть балка светоакустическая светодиоидная с системой внешней трансляции речи и пультом управления в кабине и два светодиоидных маяка. Салон пациента должен так же быть оснащен: огнетушителем, контейнером мусоросборным напольным у сдвижной двери в области перегородки, носилками транспортными многофункциональными с приемным устройстовом. Портативный аппарат искусственной вентиляции легких для машин скорой медицинской помощи и экстренных ситуаций Транспортная реанимационная система в своем составе должна иметь: - Транспортный аппарат ИВЛ; - Дыхательный контур многоразовый (набор воздухопроводящих трубок); - Датчик потока; - Кислородный модуль; - Кислородный баллон с редуктором и манометром объемом – не менее 2 литров; - Платформу для крепления модулей; - Наборы масок, орофарингиальных и назофарингиальных трубок; - Защитную сумку; - Встроенную аккумуляторную батарею. Аппарат- ИВЛ должен иметь: - Режимы вентиляции:VCV, SIGN, SIMV,SPONT, Manual (ручное управление) - Мониторирование графической кривой и мульти-параметров. - Габариты с подставкой : 500 мм Х 190 мм Х 400 мм - Электропитание: ~220 В, 50 Гц; ~110 В, 60 Гц; 12 В (D/C) - Минимальное давление в контуре: 0~20 см H2O - FiO2: 48%~100% - Дисплей: LCD - Шум: ≤65 дБ - Графическая кривая давления в реальном времени: P-T - Габариты: 300 мм Х 170 мм Х 175 мм - Вес без баллона: 4 кг - Дыхательный Объем (VT): 50-1500 мл - Частота вентиляции(f): 4-99 вд./мин. - Соотношение времени вдоха к времени выдоха(TI:TE) : 1:0.5, 1:1, 1:1.5, 1:2, 1:3, 1:4 - Чувствительность триггера по давлению: -20~0 см H2O - Режимы вентиляции: VCV,SIGH, SIMV, SPONT, Manual - Электропитание: ~220 В,50 Гц;~110 В,60 Гц; 12 В (постоянный ток) - Максимальное давление в контуре: 0~80 см H2O - Мониторирование: Vt, MV, Ppeak, Ftot (суммарная частота), Psens, A/C питание, - D/C питание, заряженность аккумулятора, состояние емкости аккумулятора - Подача воздуха: O2, 0.3~0.5MPa, >50 л/мин. - Баллон кислорода: 2.8 л, 12 МПа; время работы около 90 мин. по вентиляции MV --8 л/мин. и FiO2 -- 48% - Времени работы от аккумулятора : >4 Часа - Пациенты: Взрослые и дети - Вентилятор пневматический с управлением микропроцессора. - Сигнализация тревоги: Высокое и низкое давление в дыхательных путях, остановка дыхательных движений, отсутствие электропитания, низкий уровень заряда батареи. Электрокардиограф 6/12 канальный 6/12-канальный ЭКГ с экраном для одновременной записи и печати не менее чем по 12 отведениям; графический экран должен быть размером 8 дюймов; резолюция экрана (точки) 800x600; должна быть комбинированная буквенно-цифровая и функциональная клавиатура, индикация контакта каждого электрода; ширина бумаги 210 мм. Версия языков: Английский, Русский, Казахский. Интерфейс: USB порт для подключения к внешним устройствам. Чувствительность – 2,5; 5; 10; 20 и 40 мм/мВ погрешность +/- 5 %. Наличие защиты от воздействия дефибрилляции. Входное сопротивление не менее 50 мОм. В комплектацию должно входить: 6/12-канальный электрокардиограф с графическим дисплеем – не менее 1 шт., электрод для конечностей – 4 шт., грудной электрод – 6 шт., гель ЭКГ 300 мл – не менее 1 шт., ЭКГ бумага – не менее 10 шт. Дефибриллятор-монитор Дефибриллятор должен иметь: Форму волны - Бифазную, усеченную экспоненциальную. Энергию разряда не менее 200 Дж для взрослых пациентов и 50 Дж для детей. Должен иметь функции сброса заряда при: по результатам анализа сердечного ритма; после 30 сек ожидания; при проведении СЛР; при выключении прибора; отсоединения электродов от аппарата; обнаружении водителя ритма. Должен иметь, цветной, жидкокристаллический дисплей размерами 120 х 89 мм, Разрешение экрана 320х240 пикселей. с отображением волны ЭКГ, текстовыми подсказками. Скорость развертки должна быть не менее 25 мм/сек номинально. Продолжительность просмотра кривой должна быть 4,5 сек (ЭКГ). Должен иметь следующие индикаторы, голосовые сигналы: Индикатор готовности к работе; Индикатор набора заряда; Голосовые подсказки, аудио сигналы; Настройка звука. Наличие кардиостимулятора. Наличие принтера, с шириной бумаги – 50 мм. Аккумулятор должен быть произведен на основе никель-металл-гидрид; емкость аккумулятора должна быть не менее 12 часов мониторинга, 300 разрядов. Срок годности аккумулятора с момента установки в приборе, должен быть не менее 3-х лет. Уровень заряда должен отображаться на экране. Должен иметь упаковку-крепление к пластине (сокращающую время применения). Должен иметь детский ключ, снижающий энергию разряда. Должен иметь карту памяти. Должен иметь память не менее 32 часов для ЭКГ, сводки событий, данных СЛР, голосовых записей. Размер 195 х 249 х 310 мм; Вес, прибора с принтером, многоразовыми внешними пластинами и батареей: 6.9 кг. В комплектацию должны входить: Дефибриллятор – 1 шт, Многоразовая батарея-1 шт, электроды для дефибрилляции – 2 шт, карта памяти 256 МВ – 1 шт, Одноразовые электроды – 1 шт., Кабель пациента на 5 отведении – 1 шт., Инструкция – 1 шт. Транспортная сумка – 1 шт., сумка для аксессуаров – 1 шт. Тюбик геля – 1 шт. Чемодан-укладка экстренной медицинской помощи Чемодан экстренной медицинской помощи: корпус чемодана должен быть выполнен из алюминия, размер чемодана – не менее 52,6х40х23 см., в конструкции чемодана должны быть предусмотрены: - внутренние перегородки; Комплект: Неврологический молоток – 1 шт. Комплект анестезиологических масок (взрослый, детский, неонотальный) – 1 комплект. Шпатель для языка – 10 шт. назальный канюль для взрослых – 1 шт. Ножной механический отсос – 1 шт. Комплект аспирационных катетеров – 1 комплект. Роторасширитель – 1 шт. Лейкопластырь (размер 1,25смх5м ) – 5 шт. Комплект воздуховодов – 1 комплект. Языкодержатель – 1 шт. Комплект ларингоскопа – 1 комплект. Зажим кровоостанавливающий (изогнутый 1шт, прямой 1шт.) – 1 комплект. Ножницы бытовые– 1 шт. Фонарик ручка – 1 шт. Пинцет металлический анатомический – 1 шт. Жгут кровоостанавливающий – 1 шт. Термометр медицинский ртутный – 1 шт. Т Термоодеяло серебро/золото – 1 шт. Стетоскоп – 1 шт. Тонометр – 1 шт. Носилки продольно и поперечно складные на жестких опорах: Носилки должны складываться в продольно-поперечном направлении в чехол. Каркас носилок должен быть изготовлен из сплава алюминия высокой прочности. Должны быть оборудованы четырьмя опорами, полотно из специальной ткани, для легкой дезинфекции. Номинальная нагрузка – не менее 160 кг. Компрессорный небулайзер Предназначен для лечения и профилактики острых и хронических заболеваний верхних и нижних дыхательных путей. Технические характеристики. Средний размер микрочастиц лекарства MMAD приблизительно – 2.83 мкм; необходимое количество лекарственного средства 2-12 мл; Уровень шума 52 дБ; Производительность 0,55 мл/мин. Давление рабочего потока 15 л/мин. Потребляемая мощность 150 ВА. Аэрозоль не менее 5 мкм на 75%. Переносной, от сети 220 В. Укладка для скорой медицинской помощи Назначение: для хранения и транспортирования набора лекарственных средств, медицинских инструментов, перевязочного материала и других изделий медицинского назначения, используемых при оказании экстренной помощи бригадами скорой медицинской помощи. Технические характеристики: материал высокопрочный холодо- и теплостойкий пищевой пластик.(без вложений) Отсасыватель медицинский Отсасыватель медицинский портативный с ЖК дисплеем. Предназначен в использовании в медицинских учреждениях и специализированных транспортных средствах. Технические характеристики: напряжение АС220В ±10% 50Гц±2%, DC12В. Максимальный вакуум не менее 0.08 МРа. Производительность не менее 20 л/мин. Накопительная емкость не менее 1000 мл. Шум не более 55дБ (А). Комплектность: основной блок-1шт.; накопительная емкость 1000 мл-1шт. Крышка накопительной емкости-1шт. Фильтр - 1шт. Трубка для нетоксичных газов 2м - 1шт. Сетевой кабель-1шт. Предохранитель Ф5х20/2А-2шт. Аспирационная трубка-1шт. Комплекты шин полимерных иммобилизационных пневматических «Шины предназначены для транспортной иммобилизации поврежденных в результате травм конечностей, а также могут использоваться для остановки кровотечения. Комплектация: Шина полимерная иммобилизационная пневматическая «Сапог длинный СПд» Комплект шин транспортных складных Назначение: для иммобилизации и транспортировки пострадавших с травмами верхних / нижних конечностей или шейного отдела позвоночника. Описание: шины представляют собой пластины специальной формы для легкого моделирования любого размера шины по конечности. Многофункциональные шины, для левой и правой конечности рук и ног. Комплект включает в себя каркас для верхних конечностей из кожи (37см), каркас для верхних конечностей из кожи (50см), каркас для нижних конечностей из кожи (58см), каркас для нижних конечностей из кожи (66см), каркас для конечностей детский, каркас на талию из кожи, ремень для нижних конечностей из кожи, сумка из ПВХ. Руководства по эксплуатации. Редуктор кислородный с баллоном (для портативного аппарата искусственной вентиляции легких для машин скорой медицинской помощи и экстренных ситуаций Предназначен для понижения и регулирования давления газа - кислорода, поступающего из баллона, и автоматического поддержания постоянным заданного рабочего давления газа, 2-литра (для портативного аппарата искусственной вентиляции легких для машин скорой медицинской помощи и экстренных ситуаций). Комплект шин транспортных складных Назначение: для иммобилизации и транспортировки пострадавших с травмами верхних / нижних конечностей или шейного отдела позвоночника. Описание: шины представляют собой пластины специальной формы для легкого моделирования любого размера шины по конечности. Многофункциональные шины, для левой и правой конечности рук и ног. Комплект включает в себя каркас для верхних конечностей из кожи, каркас для верхних конечностей из кожи, каркас для нижних конечностей из кожи, каркас для нижних конечностей из кожи, каркас для конечностей детский, каркас на талию из кожи, ремень для нижних конечностей из кожи, сумка из ПВХ. Руководства по эксплуатации Щит спинальный с фиксатором для головы, крепежными ремнями Предназначен для транспортировки пострадавших с подозрениями на спинальную травму. Должен иметь повышенную прочность. С возможностью использования при спасении на воде, в горах, в помещении. Комплект поставки: щит спинальный, 4 ремня крепления с карабинами или петлями, устройство для крепления головы. В комплекте должен быть фиксирующий воротник для пострадавших с подозрением на повреждение шейного отдела позвоночника. Номинальная нагрузка - не менее 50 кг Пульсоксиметр Предназначен для неинвазивного непрерывного определения насыщения (сатурации) кислородом гемоглобина артериальной крови (SpO2) и частоты пульса (PR). Технические характеристики. Формат дисплея цифровой. Измерение SpO2: диапазон: 0%-100％. Точность: ±2% в диапазоне 70-100% SpO2. Измерение частоты пульса в диапазоне 30-250 ударов в мин. Точность: ±2 удара в мин (большая величина). Рабочее напряжение: 3.6 -4.2 В, перезаряжаемая литиевая батарейка. Светочувствительный датчик. Красный свет (длина волны не менее 660 нм，6.65 МВт). Инфракрасный луч (длина волны не менее 880 нм, 6.75 МВт). Регулируемый диапазон звукового сигнала тревоги: SpO2:0%-100%. Частота пульса: в мин 0- 254 удар в мин. Пульсовое насыщение кислородом（SpO2).