Протокол  36

Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального

медицинского страхования, фармацевтических услуг   способом  из одного источника.

«09» ноября 2022г

| № | МНН | Техническая характеристика | Ед. изм | Кол-во | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монитор пациента ВМ1 | Технические характеристики монитора · Экран： 4.3” TFT ЖК (480×272) Габариты: 190(Ш) x 125(В) x 60(Г) мм. Вес: приблизительно 1.0 кг Индикаторы: - До 2 волновых картин - 3 уровня звукового сигнала тревоги - Визуальные сигналы тревоги - Звук пульса Аварийная сигнальная лампа: - Статус уровня заряда аккумуляторной батареи - Индикатор внешнего источника питания Интерфейс : - Источник питания: 15 DC (постоянный ток), 2.0A максимально. - Выработка электроэнергии для локальной сети (LAN), беспроводной локальной сети (LAN): 5.0V максимально 1.0A Графические и табличные тренды * Табличный тренд - Устройство памяти： 128 часов - Интервал данных: 15 секунд - Интервал вывода данных на экран: 1 МИНУТА, 5, 15, 30, 1 ЧАС * Графический тренд - Интервал вывода данных на экран：30 МИНУТ, 60, 90, 3 ЧАСА, 6, 12 Мощность пульсоксиметрического датчика SpO2 · Датчик красное излучение 660 нм, 2мВт (типичное) инфракрасное излучение 880 нм, 2-2,4 мВт (типичное) * Минимальный уровень сигнала: 0.05% модуляция (Низкий уровень перфузии и * Полнота пульса: подтверждение правильности ограничения применения симулятора оксиметрии FLUKE Index 2) Технические характеристики модуля EtCO2 · EtCO2 диапазон ： от 0 до 150 мм рт.ст., от 0 до 19.7%, от 0 до 20 кПа · Точность EtCO2 от 0 до 40 мм рт.ст., ± 2 мм рт.ст. от 41 до 70 мм рт.ст., ± 5 от 71 до 100 мм рт.ст.: ± 8% от 101 до 150 мм рт.ст.: ± 10% · Диапазон дыхания от 0 до 150 bpm (ударов минуту) · Точность измерения дыхания ± 1bpm (ударов в минуту) BM1 относится к классу: - По степени защиты от поражения электрическим током прибор BM1 относится к классу I, BF и CF. Не рекомендуется использовать данный прибор в присутствии легковоспламеняющихся анестетиков или горючих растворителей. - По уровню шума прибор относится к классу B согласно стандартов IEC/EN 60601-1 и согласно стандартов IEC/EN60601-1-2 по уровню шума прибор относится к классу В. -Число звуковых сигналов тревог: 5 Пределы тревог: Оборудование может само просматривать и изменять пределы тревоги для всех параметров функций. Громкость звука сигнала тревоги: Громкость каждого звукового сигнала может быть настроена на 10 уровней. Уровень тревоги: Приоритет каждого параметра сигнала тревоги может быть установлен. Обзор сигналов тревоги: Показывает информацию в порядке приоритета всех тревог для каждого измерения. Вызов медсестры： Установка функции ВКЛ/ВЫКЛ (ON / OFF) вызова медсестры. Дополнительные комплектующие 1.НИАД Удлинитель для манжета- Шланг соединительный для подключения манжет неинвазивного измерения артериального давления у взрослых, длина более 2,5 м.1 шт. 2. Манжет для взрослых, многоразовый Манжета для взрослых, многоразовая предназначена для измерения артериального давления пациента. Состоит из трубки и тканевой манжеты. Метод： Осцилляторный установленные интервалы 1 МИНУТА, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 1 ЧАС, 2, 4, 8 · Вывод на экран результатов измерений давления： от 0 до 300 мм рт.ст. Погрешность :± 3 мм рт.ст. · Частота пульса от 30 до 220 ударов в минуту · Диапазон измерений артериального давления: от 20 до 260 мм рт.ст. Погрешность: соответствует требованиям к погрешности стандарта ANSI / AAMI SP10: 1992 и 2002 гг- 1 шт. 3. Манжета для детей, многоразовая предназначена для измерения артериального давления пациента. Состоит из трубки и тканевой манжеты. Метод： Осцилляторный установленные интервалы 1 МИНУТА, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 1 ЧАС, 2, 4, 8 · Вывод на экран результатов измерений давления： от 0 до 300 мм рт.ст. Погрешность :± 3 мм рт.ст. · Частота пульса: от 30 до 220 ударов в минуту · Диапазон измерений артериального давления: от 20 до 160 мм рт.ст. . Погрешность: соответствует требованиям к погрешности стандарта ANSI / AAMI SP10: 1992 и 2002 гг. - 1шт. 4. Манжета для новорожденных предназначена для измерения артериального давления пациента. Метод： Осцилляторный установленные интервалы 1 МИНУТА, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 1 ЧАС, 2, 4, 8 · Погрешность : ± 3 мм рт.ст. · Частота пульса: от 30 до 220 ударов в минуту · Диапазон измерений артериального давления: от 20 до 130 мм рт.ст. Погрешность: соответствует требованиям к погрешности стандарта ANSI / AAMI SP10: 1992 и 2002 гг. 5. Кабель для подключения пульсоксиметрического датчика к монитору пациента- 1 шт. 6. Пульсоксиметрический сенсорный датчик для взрослых представляет собой напальчник из пластмассы. Предназначен для измерения пульса пациента. Интервал насыщения： от 0% до 100% Диапазон частоты пульса： от 30 до 254 ударов в минуту Точность датчика SpO2 ： от 70% до 100% ±2, · точность измерения частоты пульса： ±2 ударов в минуту 7. Пульсоксиметрический сенсорный датчик для детей представляет собой напальчник из пластмассы. Предназначен для измерения пульса пациента. Интервал насыщения： от 0% до 100% Диапазон частоты пульса： от 30 до 254 ударов в минуту Точность датчика SpO2 ： от 70% до 100% ±2, · точность измерения частоты пульса： ±2 ударов в минуту 1 шт. 8. Адаптер сетевого питания -1 шт. 9. Тип батареи: Литий - ионная Перезаряжаемая Li-Ion батарея 10.8V, 2150mAh 10, Эксплуатационный температурный режим： с 15°C пo 30°C (с 59°F пo 86°F) · Допустимая температура хранения： с 10°C пo 60°C (с 14°F пo 140°F) | шт | 5 | 5 940 000 |

| п/п | Наименование потенциального поставщика | Адрес потенциального поставщика | Дата и время предоставления конверта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «ОрдаМед Павлодар» | г Павлодар, ул Торайгырова , ст 1/3, оф №11 | 08.11.2022 14:45 |
| 2 | ИП MEDGROUP | г Шымкент , ул Мельникайте, 14а | 09.11.2022 08:30 |

Победитель ИП MEDGROUP    по следующим лотам :

| № | МНН | Ед. изм | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монитор пациента ВМ1 | шт | 5 | 931 000 | 4 655 000 |